Центральная Клиническая Больница Гражданской  Авиации

Московская Гимназия на Юго-Западе №1543

Изучение влияния внешних факторов на воспроизводимость исследования скорости распространения пульсовой волны на приборе «Ангиоскан – 01»

Столяревский М.М

Научный руководитель: д.м.н. Е.Я.Парнес

Москва 2013

Введение

Одним из самых распространенных сердечно - сосудистых заболеваний  на сегодняшний день является атеросклероз. Поэтому важно вовремя выявить его и назначить лечение. Атеросклероз – образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов в связи с повреждением их  эпителия. При образовании атеросклеротических бляшек жесткость сосудов меняется, так как бляшка имеет большую жесткость,  чем стенка сосуда. От жесткости сосудов зависит такой параметр как скорость распространения пульсовой волны (СРПВ). СРПВ может быть определена, как «волнообразное движение, которое происходит вследствие распространения образующейся в аорте первичной волны пульса»[H.Sahli, 1925]. Из  за прямой зависимости от жесткости сосудов СРПВ является одним из важных методов при диагностике атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с поражениями артерий.  В норме СРПВ примерно равна 5-7м/с [Фофанов , 1977] , в сосудах мышечного типа (крупных артериях) – 5-8 м/с [Фофанов , 1977] . Н.Н. Савицкий приводит данные нормы скорости распространения пульсовой волны в зависимости от возраста (см. таблицу).

| Возраст, годы | С(э), м/с | Возраст, годы | С(м), м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-30 | 5,7 | 14-20 | 6,1 |
| 31-50 | 6,6 | 21-30 | 6,8 |
| 51-70 | 8,5 | 31-40 | 7,1 |
| 71 и старше | 9,8 | 41-50 | 7,4 |
|  |  | 51 и старше | 9,3 |

(С(э) – скорость в сосудах эластического типа

С(м) – скорость в сосудах мышечного типа)[Фофанов , 1977]

Такое изменение происходит из-за того, что с возрастом сосуды теряют эластичность , а при потере эластичности сосуда пульсовая волна начинает распространяться по нему быстрее. Однако сосуд может потерять эластичность также в связи с атеросклерозом или гиалинозом(превращением ткани стенок сосудов в нечто подобное гиалиновому хрящу) в связи с артериальной гипертензией.  В связи с этим,  как было указано выше, СРПВ растет и можно диагностировать повреждения сосудов. Для диагностики СРПВ применяют разные методы. Чаще всего рассматривают сфигмограммы,  записанные с датчиков, установленных на предплечье, сонной артерии и у начала бедренной артерии в верхней части бедра [Фофанов , 1977]. Однако данный метод не совсем удобен,  так как он требует нескольких датчиков и фактически фиксации пациента в одном положении на долгое время. В связи с этим был разработан новый метод – метод отраженной пульсовой волны.  Этот метод  основан на отражении  пульсовой волны от стенок аорты в точке её бифуркации, с последующим наложением на первоначальную пульсовую волну. Чем отраженная волна быстрее, тем лучше мы можем судить о повреждении сосудов. Для этого нужен всего один датчик. Данный метод зарекомендовал себя как эффективный  и более простой, чем сфигмограммы (Национальные медицинские рекомендации 2009)  , однако для него есть ряд нареканий, в частности, связанных с воспроизводимостью исследований. Иными словами, результаты исследований часто различаются даже при, казалось бы, незначительных изменениях, как, например изменение положения тела пациента. Данный метод мы исследуем на приборе «Ангиоскан-01».  Целью нашего исследования мы ставим изучение условий наилучшей воспроизводимости и адекватности результатов исследований СРПВ на приборе «Ангиоскан -01»  , так как одним из нареканий данного метода (метод отраженной пульсовой волны) является слабая воспроизводимость данных исследований. Для этого мы хотим решить несколько задач:

1) Исследовать скорость пульсовой волны и жесткость сосудов по показаниям прибора «Ангиоскан – 01» при нескольких повторных измерениях в течение дня при еженедельном измерении на протяжении трех месяцев в разных положениях тела.

2)Оценить влияние положения тела, положения датчика на руках пациента на результаты проводимых исследований.

Обзор литературы

Интерес к определению СРПВ появился в связи с опубликованием ряда работ, в которых была продемонстрирована связь между факторами внешней среды  и СРПВ[Odaira и соавт. 2010 ,2012]. Этот показатель в настоящее время стал настолько важным для определения риска сердечно сосудистых событий (ССС), как то инфаркт миокарда, атеросклероз или ангиогиалиноз, что был включен в 2008 г в рекомендации по артериальной гипертонии для оценки поражения органов –мишеней[Национальные медицинские рекомендации 2009].Этот метод  хорошо применим для описания упруговязкого состояния сосудов (жесткости сосудов). Он отражает  состояние сосудов через скорость передачи волны пульса по ним. Чем выше эта скорость, тем жестче сосуд, следовательно, можно исследовать сосуды на вероятность атеросклероза или иных поражений артерий, увеличивающих их жесткость. Метод оценки СРПВ был выбран как один из самых простых и неинвазивных методов.  Иными средствами оценки жесткости сосудов являются двумерные ультразвуковые измерения, но большинство из них ограничены в точности измерений, так как в них используется анализ видеоизображения.  Метод СРПВ является достаточно старым. В 1929 году в лаборатории Г.Ф Ланга было доказано, что «метод СРПВ является наиболее обоснованным и надежным показателем эластичности аортальной стенки». Это также подтверждается в пособии П.Н. Фофанова [1977].Для определения СРПВ существует несколько различных методов. Наиболее четкий и достоверный - одновременная запись сфигмограмм с сонной, бедренной и лучевой артерий [Фофанов , 1977].  Однако тот же Фофанов допускает и иные способы, в частности, формулы, предложенные Е.Б. Бабским и В.Л. Карпманом для определения СРПВ относительно разных возрастов:

С(э) =0,1*B2 + 4B + 380;

С(м)= 8*B + 425.

С(э) – скорость в сосудах эластического типа

С(м) –скорость в сосудах мышечного типа[Фофанов , 1977]

В этих уравнениях имеется одно переменное В—   возраст, коэффициенты представляют собой эмпирические постоянные [ Фофанов , 1977 ]. Однако одним из наиболее простых способов является метод отраженной пульсовой волны. В этом случае оценка жесткости сосудов идет за счет скорости отражения пульсовой волны от стенок сосудов в точке бифуркации аорты и наложения этой волны на первоначальную (прямую) волну. Чем выше эта скорость, тем жестче сосуд, то есть тем менее он  эластичен.

На графике: прямая волна и отраженная волна в точке их перекрывания у точки бифуркации. A1 - объём прямой волны, А2 – обьем отраженной волны. Т – расхождение во времени пиков волн.

Данный метод является достаточно сложным, так как требует сложных вычислений, однако для него, в основном, нужен всего один датчик. Данный метод используется в изучаемом нами приборе – «Ангиоскан -01». Вычисление жесткости сосудов в нем производится на основе определения индекса аугментации с визуализацией, то есть выведением на экран ПК, ранней и поздней систолической волны [Парфенов , 2012]. Индекс аугментации (AIx) – показатель, который, в первую очередь, характеризует выраженность отраженной волны и ее вклад в увеличение пульсового АД [Vasotens].

. AIx = (РА / РП) * 100%,

РА = (B-A) – давление аугментации;

РП – амплитуда пульсовой волны;

А – амплитуда, определяемая прямой волной;

В  амплитуда в момент максимальной суммации прямой и отраженной волн[Vasotens]

В норме  AIx , в плечевой артерии, отрицательный (рис. а). В случае высокой жесткости артерий и/или повышенной амплитуды отраженной волны (рис. б) величина AIx становится положительной.

Форма пульсации для пациентов с эластичными артериями (а) и  артериями с увеличенной жесткостью (б).

1 – прямая компонента, 2 – отражение от бифуркации аорты, 3 – эхо от закрытия клапана аорты

[Vasotens].

Разные состояния сосудов будут отображаться в разных типах пульсовых кривых.  На основе проведенных исследований различают три типа кривых: А, В и С. Ниже приведены примерные графики каждой прямой и описания условий возникновения данной кривой.

На рисунке видно, что «значение максимума поздней систолической волны располагается на нисходящем колене кривой и приходится на момент поздней систолы»  [Парфенов ,2012].Такой вид пульсовой кривой относят к типу С.

-

На рисунке

представлена пульсовая волна 52 летнего здорового испытуемого. » При проведении контурного анализа можно видеть, что поздняя систолическая волна смещена в область середины систолы и амплитуды ранней и поздней волны становятся почти равными. Такую форму кривой классифицируют, как тип В. Данный тип кривой довольно часто наблюдается у здоровых лиц старше 40 лет ». [Парфенов ,2012]

На рисунке приведена пульсовая волна больного артериальной гипертензией.  Такую форму кривой относят к типу А. «Данный тип кривых наблюдается у лиц с высокой жесткостью аорты» [Парфенов ,2012]

Нами было найдено несколько работ по данному прибору, в.т.ч. статья  А.С.Панферова

«Ранняя диагностика сердечно сосудистых заболеваний с использованием аппаратно - программного комплекса «Ангиоскан-01». В данной статье подробно описывалась техника работы с прибором, его технические характеристики. Однако  в этой статье не описывалась воспроизводимость исследований на данном комплексе. Мы также не обнаружили работ на тему воспроизводимости приборов данного типа в литературе. Поэтому мы считаем целесообразными исследования, в которых бы изучалась воспроизводимость результатов данных исследований в зависимости от различных факторов, в.т.ч. положения человеческого тела на приборе «Ангиоскан-01»ика сердечно

сосудистых заболеваний

с использованием аппаратно-

программного комплекса

≪

Материалы и методы

Исследования на приборе «Ангиоскан-01»и сбор данных проводилось на троих испытуемых:

1 испытуемый – юноша , 16 лет, с артериальной гипертонией и бронхиальной астмой. Ведущая рука – правая.

2 испытуемый – юноша, 16 лет, без признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ведущая рука – правая.

3 испытуемый – мужчина , 53 года, без артериальной гипертонии и признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ведущая рука - правая.

Исследования проводились  с февраля по июль 2013года. При проведении исследований мы использовали стандартную программу для персонального компьютера (ПК), прилагавшуюся к прибору. Испытуемый при проведении исследования находился на жестком стуле в одном из трех положений: в «стандартном», то есть, сидя с пряной спиной, с руками на столе, ноги согнуты на 90 градусов; в положении «ноги прямо», аналогичном стандартному, однако ноги под столом выпрямлялись, и в положении «полулежа», когда испытуемый вытягивал ноги под стол, садился на передний край стула, отклонял спину назад и клал руки на колени. Также мы меняли руку, на которой располагался датчик. Датчик крепился на безымянный палец так, чтобы свет от просвечивающей части падал на ноготь, а сам датчик плотно сидел на пальце. Результаты исследования программа рассчитывала на основании анализа 100 ударов сердца. Результаты каждого исследования заносились в базу данных прибора. Для объективизации результатов каждый вариант исследования повторялся трижды. Все изменения учитывались нами при сборе данных, в таблицу в виде комментария к исследованию заносилось только положение тела. Остальное отмечалось к каждому дню исследования. Комментарий ко всем повторяющимся исследованиям ставился одинаковый.  Далее все собранные данные с каждого испытуемого сортировались по комментариям, и проводилось исследование на стандартное отклонение, чтобы изучить разброс данных в одном положении тела. Далее сравнивались стандартные отклонения в разных положениях тела у одного испытуемого, чтобы вычислить оптимальное положение тела при исследовании. Стандартные отклонения разных испытуемых не сравнивались, так как был слишком велик риск влияния личных особенностей организма данного испытуемого при таком сравнении. Обработка статистической информации велась в стандартной статистической программе для Microsoft Exel , для оценки разброса данных использовались тесты на стандартное отклонение. Также для визуализации разброса для каждой партии одинаковых исследований приводились точечные диаграммы.Были выбраны три оптимальных признака для сравнения из всего объёма данных, получаемых с прибора : Stiffness index (SI), Alp75, aSI , VA.Si – индекс, отражающий жесткость сосудов. Alp75 – индекс аугментации в пересчете на пульс в 75 ударов сердца в минуту, aSI – альтернативный индекс жесткости, VA – возраст сердечно-сосудистой системы. Результаты измерений по этим индексам были затем обработаны.

Результаты

К сожалению, данные только одного испытуемого, а именно данные, полученные от испытуемого номер 1 (юноша, 16 лет, артериальная гипертония, бронхиальная астма, ведущая рука – правая) могли быть обработаны. Результаты, полученные от испытуемого номер 2 , не могли быть включены в выборку, так как испытуемый во время проведения исследований совершал различные движения, в том числе и рукой с датчиком. Испытуемый номер 3 делал комментарии к данным самостоятельно, в результате чего нам не удалось классифицировать эти данные, так как комментарии не соответствовали принятым нами обозначениям. Результаты статистической обработки полученных от пациента номер 1 данных приведены ниже.

| тип параметра. | SI | aSI | Alp75 | VA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандартное отклонение для параметра | 2,486 | 3,067 | 3,339 | 6,803 |
| лучшее положение для параметра | стандарт ноги прямо правая | полулежа левая | полулежа левая | полулежа левая |
| (с наименьшим стандартным отклонением) | 2,628 | 3,114 | 4,34 | 4,375 |
| среднее значение | 15,646 | 14,894 | -9,773 | 34,576 |
| Воспроизводимость. | 0.168 | 0.209 | 0.409 | 0.127 |

В строке «лучшее положение для параметра» обозначение «правая» или «левая» обозначает руку, на которой находился датчик во время исследований. Стандартные отклонения для каждого параметра взяты из таблиц, обозначенных в приложении названиями индексов (см. таблицы Si ; aSi ; Alp75; Va). Для вычисления воспроизводимости использовалось отношение стандартного отклонения в наилучшем для данного индекса положении тела к среднему значению индекса. На основании полученных данных можно выявить следующие факты:

- Наилучшим параметром для исследований можем считать SI , так как у него наименьшее стандартное отклонение из всех представленных. Хотя индекс VA, как это видно из таблицы, имел наилучшую воспроизводимость , то есть отношение стандартного отклонение к среднему значению, мы не считаем его наилучшим параметром для исследований, так как значения VA , показываемые при исследованиях, не соответствовали реальному возрасту кровеносной системы испытуемого даже с учетом присутствующей у него гипертонии.

- Наилучшей позой следует считать стандартную: сидя с прямой спиной, ноги на 90 градусов к стулу, руки на столе. В этой позе воспроизводимость была выше всего.

- Датчик следует держать на правой руке, так как на ней воспроизводимость у данного индекса была выше.

Обсуждение.

Мы считаем, что к полученным нами результатам нужно относиться с некоторой осторожностью, так как в нашу итоговую выборку фактически был включен всего один испытуемый. А при том, что данный испытуемый имел в анамнезе гипертонию, то можно предположить, что гипертония могла повлиять на полученные нами результаты. Но стоит заметить, что полученные нами результаты от данного испытуемого полностью соответствуют оригинальным инструкциям из руководства к исследуемому нами прибору

Выводы

Мы считаем, что еще рано делать какие – то выводы по результатам нашей работы, однако мы можем подвести следующие промежуточные итоги. На основании полученных результатов можно сказать, что наилучшим положением для проведения исследований типа «Контурный анализ ФПГ» на приборе «Ангиоскан – 01» можно считать положение «стандарт», то есть сидя, ноги согнуты на 90 градусов, спина прямая, руки на столе, так как в этом положении воспроизводимость была выше. Также можно сделать вывод, что исследования на ведущей руке имеют большую воспроизводимость, нежели исследования на неведущей.

Благодарности.

Работа проводилась в отделении Терапии ЦКБ Гражданской авиации.

Мы благодарим Сергея Менделевича Глаголева за предоставления возможности проведения данной работы. Также мы благодарим Евгения Яковлевича Парнеса за научное руководство, предоставление прибора для исследований, а также за предоставление данных своих исследований на приборе для обработки. Также мы благодарим наших испытуемых за терпение, оказанное нам при сборе данных, в особенности Илью Устенко.

Список литературы:

Chirinos JA, Segers P. Noninvasive evaluation of left ventricular afterload: Part 1: Pressure and flow measurements and basic principles of wave conduction and reflection. Hypertension 2010; 56: 555-562.

Chirinos JA, Segers P. Noninvasive evaluation of left ventricular afterload: Part 2: Arterial pressure-flow and pressure-volume relations in humans. Hypertension 2010; 56: 563-570.

Nichols WW, Denardo SJ, Wilkinson IB, McEniery CM, Cockcroft J, O'Rourke MF. Effects of arterial stiffness, pulse wave velocity, and wave reflections on the central aortic pressure waveform. J Clin Hypertens 2008; 10: 295-303.

Odaira M, Tomiyama H, Matsumoto C, Yoshida M, Shiina K, Nagata M, Yamashina A. Strength of relationships of the pulse wave velocity and central hemodynamic indices with the serum N-terminal fragment B-type natriuretic peptide levels in men: a worksite cohort study. Circulation Journal 2012 76(8);1928-33.

Odaira M, Tomiyama H, Matsumoto C, Yamada J, Yoshida M, Shiina K, et al. Association of serum cystatin C with pulse wave velocity, but not pressure wave reflection, in subjects with normal renal function or mild chronic kidney disease. Am J Hypertens 2010; 23: 967-973.

Sahli.H Sphygmobolometrie oder dynamische Pulsuntersuchung, Erg. der inn. Med., B. XХV, 1925

www.vasotens.ru/alx.php ; допуск на ресурс: свободный.

Гурфинкель Ю.И.,  Каце Н.В.,  Парфенова Л.М.,  Иванова И.Ю.,  В.А.Орлов. Исследование скорости распространения пульсовой волны и эндотелиальной функции у здоровых и пациентов с сердечно-сосудистой патологией.Российский  кардиологический журнал2009 №2, с. 38-43

Фофанов Н.П Учебное пособие по механокардиографии. Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия имени С.М.Кирова, Ленинград, 1977, с.1-112

Оганов Р.Г. , Мамедов М.Н. Национальные клинические рекомендации 2009 . Раздел 1. Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2008 7(6) , с.5-34

Парфенов А.С. Ранняя диагностика сердечно сосудистых заболеваний с использованием аппаратно-программного комплекса «Ангиоскан-01». Поликлиника 2012 № 2(1), с.70-74

Савицкий Н.Н. Некоторые методы исследования и функциональной оценки системы кровообращения.  – Л.: Медгиз:   Ленинградское отделение, 1956. – 329 с., ил.

Приложение.

Таблица Si

Таблица aSi

Таблица Alp75

Таблица VA

Таблица пересчета данных для испытуемого 1

| тип параметра. | SI | aSI | Alp75 | VA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандартное отклонение для параметра | 2,486 | 3,067 | 3,339 | 6,803 |
| лучшее положение для параметра | стандарт ноги прямо правая | полулежа левая | полулежа левая | полулежа левая |
| (с наименьшим стандартным отклонением) | 2,628 | 3,114 | 4,34 | 4,375 |
| среднее значение | 15,646 | 14,894 | -9,773 | 34,576 |
| Воспроизводимость. | 0.168 | 0.209 | 0.409 | 0.127 |